## Slide 1
АКТИВНЫЕ ОЧАГИ · ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ · 1–31 ИЮЛЯ 2024
Активные очаги: нашли быстро, но нужна фильтрация
Кадр валидации около 11 560 км² — примерно 38% площади Бельгии, зафиксирован как ранее сравнительный кадр.
6 860
уникальных очагов после дедупликации
335 075
сырых детекций
1 534
пожара в эталоне Рослесхоза
1–1,5 мин
поиск очагов · операционный замер демо
14,0%
Precision
доля сигналов, которые действительно пожары
62,5%
Recall
доля пожаров, которые удалось найти
22,9%
F1
общий баланс Precision и Recall
TP 959 · FP 5 901 · FN 575
Сильная сторона: система находит 62,5% зарегистрированных пожаров и быстро формирует широкий список кандидатов.
Ограничение: 5 901 сигнал не подтвердился по реестру Рослесхоза. Precision — 14%. Однако реестр может содержать не все зарегистрированные или очень мелкие пожары.
Метод: буфер 500 м геодезический, допуск ±3 дня, дедупликация 500 м/±3 дня по уникальному очагу, а не по проходу спутника. Источники: Strela/FIRMS архив; Рослесхоз 1Т-ИСДМ через tochno.st.
Notes: Показать период 1–31 июля 2024 и кадр около 11 560 км² (≈38% Бельгии). Главный результат: 6 860 уникальных очагов из 335 075 сырых детекций, эталон Рослесхоза — 1 534 пожара. Recall 62,5% — хорошо, Precision 14% — много ложных срабатываний, поэтому нужна фильтрация. Время 1–1,5 мин — операционный замер демо, не метрика validation_report.md.

## Slide 2
КАРТИРОВАНИЕ ГАРЕЙ · SENTINEL-2 DNBR ПРОТИВ NASA MCD64A1 6.1
Гари: масштаб виден, контур требует честного эталона
Построение и сравнение гарей — 20–30 минут (операционный замер демо), 35 полигонов.
0,12
IoU
совпадение контуров · цель ≥ 0,50
0,22
pixel F1
совпадение пикселей · цель ≥ 0,50
r = 0,88
Корреляция площадей
насколько правильно ранжируется масштаб
78,3%
Отклонение площадей
насколько расходятся площади
−18,5 дня
Временной лаг
насколько разъезжаются даты
321 758 /
918 200 га
Площадь
«Стрела» / NASA
Сильная сторона: r = 0,88 — крупные выгорания ранжируются правильно.
Ограничение: IoU и F1 низкие. Sentinel-2 10–20 м против MODIS 500 м, dNBR размывает границы, NASA — месячный композит.
ОЧАГИ
Загрузить исторические VIIRS/FIRMS и снизить FP через ML и фильтрацию промышленных зон.
ГАРИ
Использовать эталон высокого разрешения: Landsat Burned Area или ручная оцифровка Sentinel-2.
1–1,5 мин и 20–30 мин — операционные замеры демо, а не метрики из validation_report.md.
2
Notes: Объяснить, что низкие IoU и F1 не отменяют сильную корреляцию площадей r = 0,88. Причины расхождения: разная детализация Sentinel-2 и MODIS, размытая граница dNBR, месячный композит NASA и лаг дат −18,5 дня. Рекомендации: исторические VIIRS/FIRMS для очагов, эталон высокого разрешения для гарей.